| Перечень сборочных единиц. |
| --- |
| Агрегат минерального порошка | ДС-168 73.00.000Ч…………………………………………………….3 |
| Бункер | ДС-168 72.02.000............................................................................6 |
| Установка питателя лопастного | ДС-168 72.02.200............................................................................8 |
| Лопастной затвор | ДС-168 72.02.250..........................................................................10 |
| Блок | ДС-168 72.04.000..........................................................................12 |
| Шнек | ДС-168 72.04.300..........................................................................14 |
| Блок | ДС-168 73.00.010..........................................................................16 |
| Шнек | ДС-168 72.03.300..........................................................................18 |
| Бункер в сборе | ДС-168 73.01.000..........................................................................20 |
| Для отдельной поставки: |  |
| Агрегат минерального порошка | ДС-168 72.00.000Ч………………………………………….………..22 |

| ДС-168 73.00.000Ч Агрегат минерального порошка. |
| --- |
| Техническая характеристика Вместимость одного бункера минерального порошка, м 3, не менее……………………...............….………32,5 Способ загрузки бункера….……...пневмосредствами цементовоза или стационарного склада Мощность установленных электродвигателей, кВт…………………….…..…..7,56 Рабочее давление воздуха при загрузке бункера, МПа (кгс/см2)………………….0,1 (1) |  |

ДС-168 73.00.000 Агрегат минерального порошка (по запчастям).

| ДС-168 73.00.000 Агрегат минерального порошка |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ДС-168 72.02.000 ДС-168 72.04.000 ДС-168 73.00.010 ДС-168 73.01.000 код 453400516 | Бункер в сборе «2» Блок Блок Бункер в сборе «1» Хомут обжимной (32-51мм.. Червячная пара с антикоррозионным покрытием. | 2625 462 596,5 2672 | 2800×2600×11015 4220×2600×2000 4790×2000 3100×11015 | 1 1 1 1 6 | С 1.10.2003г. |

ДС-168 72.02.000 Бункер (по запчастям).

| ДС-168 72.02.000 Бункер |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. | ДС-168 72.02.040 ДС-168 72.02.200 ДС-185 40.03.000-01 ДС-185 40.04.000-02 | Бункер Установка питателя лопастного Сигнализатор уровня с крыльчаткой Сигнализатор уровня с крыльчаткой | 1820,7 240 6,5 10,3 | 1535×(592×869 415×295×892 990×225×1092 | 1 1 1 1 | см. раскрытие |

ДС-168 72.02.200 Установка питателя лопастного (по запчастям).

| ДС-168 72.02.200 Установка питателя лопастного. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. | ДС-168 72.02.250 ДС-158 50.05.080 ДС-168 72.02.302 Код 417462054 | Лопастной затвор Цепь (ПР-44,45-17240, 2,2м,50зв) Полумуфта (на мотор-редукторе питателя лопастного) Мотор-редуктор ЗМП-40-35,5-285-140У3 | 129 1,3 2,4 | 836×(330×300 L=508 50×(173,9 | 1 1 1 1 | см. раскрытие |

ДС-168 72.02.250 Лопастной затвор (по запчастям).

| ДС-168 72.02.250Ч Лопастной затвор. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Д709 02.02.010 ДС-168 72.02.251 ДС158 04.01.014 Д709 02.02.014 Д709 02.02.015 Д709 02.02.016 Д709 02.02.017 Д709 02.02.018 Д709 02.02.019 код 461110235 код 253131100 | Ротор Втулка Полумуфта (на затворе) Крышка Корпус Крышка корпуса Корпус сальника Сальник Крышка Подшипник 211 Манжета 1,2-65×90-1 | 48 0,65 1,9 0,9 44 14,7 4,1 0,46 1,2 | 800×(250 40×(61 56×(173,1 32×(150 430×(330×300 148×(330×290 38×(235 32×(85×125 23×(150 | 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 5 |  |

ДС-168 72.04.000 Блок (по запчастям).

| ДС-168 72.04.000 Блок. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. | ДС-168 72.04.300 код 421213506 код 371211557 код 373211119 | Шнек Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 Вентиль мембранный с электромагнитным приводом ПЗ.26237-015-17,Ду15 Клапан Ду20 т/ф 15Кч 18П2 | 328 | L=4124 | 1 1 1 1 | см. раскрытие |

ДС-168 72.04.300 Шнек (по запчастям).

| ДС-168 72.04.300 Шнек |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | ДС-168 72.04.340 ДС-158 50.05.080 ДС24 04.05.003 Д620 03.01.005 Д646А-1А 14.01.073 код 25313105 код 461130153 код 417462018 | Шнек Цепь (ПР-44,45-17240, 2,2м, 50зв) Полумуфта (на мотор-редукторе) шнека Корпус подшипника Полумуфта (на шнеке) Манжета 2,2-55×80-1 Подшипник 1309 Мотор-редуктор ЗМП-40-90-225-110-У2 | 106 1,3 3 6,32 3,1 | 3438×(246 L=508 80×(173,1 101×(220 85×(173,1 | 1 1 1 2 1 3 2 1 |  |

ДС-168 73.00.010 Блок (по запчастям).

| ДС-168 73.00.010 Блок |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ДС-168 72.03.300 ДС-168 73.00.050 код 421213506 код 373211119 код 371211557 | Шнек Блок Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 Клапан Ду 20 т/ф 15Кч 18П2 Вентиль мембранный с электромагнитным Приводом П3 26237-015-17 (13С804Р1), Ду15 | 344 1,6 | L=4900 L=180 | 1 1 1 1 1 | см. раскрытие |

ДС-168 72.03.300 Шнек (по запчастям).

| ДС-168 72.03.300 Шнек |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | ДС-168 44.00.210 ДС-158 50.05.080 (код 142008033) ДС24 04.05.003 Д620 03.01.005 Д646-1А 14.01.073 код 253131005 код 461130153 код 417462018 | Шнек Цепь (ПР-44,45-17240, 2,2м, 50зв) Полумуфта (на мотор-редукторе) Корпус подшипника Полумуфта (на шнеке) Манжета 2,2-55×80-1 Подшипник 1309 Мотор-редуктор ЗМП-40-90-225 110У2 | 1,34 1,3 3 6,32 3,1 | L=4255 L=508 80×(173,1 101×(220 85×(173,1 | 1 1 1 2 1 3 2 1 |  |

ДС-168 73.01.000 Бункер в сборе (по запчастям).

| ДС-168 73.01.000 Бункер в сборе |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. | ДС-168 72.02.200 ДС-168 73.01.010 ДС-185 40.03.000-01 ДС-185 40.04.000-02 | Установка питателя лопастного Бункер Сигнализатор уровня с крыльчаткой Сигнализатор уровня с крыльчаткой | 240 1827 6,5 10,3 | 1535×(592×869 Н=9135 415×225×892 990×225×1092 | 1 1 1 1 | см. раскрытие |

# Text boxes

Установка асфальтосмесительная ДС-168

производительностью 130…160т/ч

Агрегат минерального порошка

Каталог запасных частей

Кременчуг

2004г.